==============================================================================
                   Patches fuer Amstrad CP/M plus
==============================================================================

(c) 31-Jan-88 Helmut Tischer, Moosburg a.d. Isar

die Anpassungen dienen zu folgendem:
 - bessere Zusammenarbeit mit der Dobbertin-RamDisk
 - Einsatz von bis zu 4 Laufwerken, auch doppelseitig (Vortex-Format!)
 - Anpassung an WordStar 4.00 (Unterstreichen usw.)

erzeugen des neuen CP/M plus
----------------------------

zur Erstellung des modifizierten CP/M plus sind neben den folgenden
Patch-Tabellen auch noch diese Dateien notwendig:

X10PATCH.DOC
X10CHAR.MAC
XFORMAT.PAS
COPYSYS.MAC
SELDRIVE.MAC
X10CPM3.DOC
KEYS.WS
X10WSKEY.TXT
PROFILE.WS

X10CPM3.DOC
-----------

Diese Datei enthaelt eine Liste der Dateien, die zur Anwendung der
neuen Moeglichkeiten notwendig sind, nebst einer ausfuehrlichen Erklaerung.

Korrigieren von SETKEYS.COM und SETLST.COM
------------------------------------------

In den beiden Dateien befindet sich eine Bytefolge "'DEL',0FFh,0FFh,0".
Diese muss zu "'DEL',0FFh,07Fh,0" umgewandelt werden, damit die Beschreibung
der Controlzeichenkette "^'DEL'" moeglich ist.

Patchen des Bootsektors
-----------------------

Danach kann der Bootsektor auch fuer Vortex-Disketten eingesetzt werden.
Wird der Bootsektor unter einem Namen *.COM abgespeichert, kann er unter
dem 44K CP/M 2.2 als ganz normales transientes Programm eingesetzt werden,
um auf CP/M plus umzuschalten. In dieser Form kann er auch von
COPYSYS verwendet werden, um den neuen Bootsektor auf die Systemspuren
zu bringen.

Wird von einer 3 Zoll-Systemdiskette gebootet, wird im gepatchten
*.EMS das Laufwerk A auf Auto-Login und Steprate 12 msec umgeschaltet,
sonst wird Vortex-Format mit 4 msec angenommen.

Bootsektor nach 0100h laden und folgende Adressen aendern:

0100:   jp 025Eh

010F:   call 0247h

0137:   call 0296h

01FD:   add hl,hl
        jp 02BBh

020E:   add a,0Ah

0214:   call 023Bh

022B:   add hl,hl
        call 0230h
        ret nc
        call 0234h
        ret nc
        call 0201h
        ret nc
        jp 0201h
        push bc
        push de
        push hl
        call 0BE9Bh
        dw 0BE89h
        pop hl
        pop de
        pop bc
        ret
        call 01C5h
        ret z
        ld de,0300h
        ld hl,0004h
        ld b,04h
        call 0201h
        jp nc,0141h
        djnz 0253h
        jp 01C5h
        ld hl,(0BE40h)
        ld de,000Ah
        add hl,de
        ld e,(hl)
        inc hl
        ld d,(hl)
        ld hl,000Fh
        add hl,de
        ld a,(hl)
        and 0C0h
        ld de,300h
        jp z,0103h
        ld hl,01C5h
        ld (0110h),hl
        ld hl,01CDh
        ld (01FDh),hl
        ld hl,D002h
        ld (01FF),hl
        ld a,4Ah
        ld (020Fh),a
        xor a
        ld (022Ah),a
        ld (0297h),a
        jp 0103h
        ld a,0FFh
        ld (0D1E),a
        ld hl,0C00h
        and a
        ret nz
        ld a,0Ch
        ld (1BB9),a
        ret

Patchen des C10CPM3.EMS
-----------------------

Als Grundlage muss ein C10CPM3.EMS verwendet werden, das schon vorher
an die Dobbertin-Speichererweiterung angepasst wurde.

C10CPM3.EMS nach 0C00h laden und folgende Adressen aendern:

1. Immer 2 physikalische Laufwerke verfuegbar

0E0A:   ld a,0FFh       ;(Runtime-Adresse 014Ah)
        nop
        nop

2. Doppelkopf-Laufwerke erlauben

1A1A:   call 01F8h      ;(Runtime-Adresse 0D5Ah)

0EB8:   ld a,c          ;(Runtime-Adresse 01F8h)
        res 2,a
        or 20h
        ret

3. Variable Stepraten fuer alle 4 physikalischen Laufwerke

18BB:   push bc         ;(Runtime-Adresse 0BFBh)
        push hl
        ld b,0
        call 0EE2h
        ld iy,0B0F2h
        add iy,bc
        pop hl
        pop bc
        ret

1BA2:   ld a,c          ;(Runtime-Adresse 0EE2h)
        and 03h
        ld c,a
        ld hl,0EF9h
        add hl,bc
        sla c
        ld a,(hl)
        ld hl,0B0F1h
        cp (hl)
        ret z
        ld (hl),a
        ld hl,0AD5h
        jp 0AF2h
        db 04h          ;Steprate fuer Drive mit Geraeteadresse 0 in msec
        db 04h          ;Steprate fuer Drive 1 in msec
        db 04h          ;Drive 2
        db 04h          ;Drive 3

4. bestimtmes Format fest auf Laufwerk A/B einstellen

0C30:   ld bc,010Ah     ;Runtime-Adresse 0C30h

0CFB:   db 'NoMemory',0FFh

0D04:   dw 0024h        ;(Runtime-Adresse 0C0CEh)
        db 05h,1Fh,03h  ;XDPB fuer Drive A: Vortex-Format
        dw 00B0h,007Fh  ;wenn Auto-Login gewuenscht
        db 80h,00h      ; -> Auto-Login-Flag zu 0 setzen, Rest egal
        dw 0020h,0002h  ;evtl. eigenes Format eintragen.
        db 02h,03h      ;Puffer reichen fuer 350 Bloecke, 128 Dir-Eintraege
        db 01h,50h,09h,01h;512 Bytes pro Sektor
        dw 0200h
        db 2Ah,52h,60h
        db 0FFh         ;<- Auto-Login Flag
        dw 0024h        ;XDPB fuer Drive B: Vortex-Format
        db 05h,1Fh,03h
        dw 00B0h,007Fh  ;wenn Auto-Login gewuenscht
        db 80h,00h      ; -> Auto-Login-Flag zu 0 setzen, Rest egal
        dw 0020h,0002h  ;evtl. eigenes Format eintragen.
        db 02h,03h      ;Puffer reichen fuer 350 Bloecke, 128 Dir-Eintraege
        db 01h,50h,09h,01h;512 Bytes pro Sektor
        dw 0200h
        db 2Ah,52h,60h
        db 0FFh         ;<- Auto-Login Flag
        db 0,0,0,0,0,0  ;immer loeschen

0CBB:   ld hl,0C0CEh    ;(Runtime-Adresse C085h)
        ld de,0FF64h
        ld bc,003Ch
        nop

6. Suchpfad, Temporary Drive, Defaultdrive fuer RamDisk einrichten

6E06:   ld bc,01CBh     ;(Runtime-Adresse 6E06h)

6EB8:   call 02B2h      ;(Runtime-Adresse 01AAh)

6FC0:   ld a,0Ch        ;(Runtime-Adr. 02B2h) Hier Wert fuer Temporaer-LW
        ld (02AFh),a
        ld bc,0005h
        ld de,28E8h
        ld hl,02C6h
        ldir
        ld hl,3FDFh
        ret
        db 0Dh,00h,01h,0FFh,0Dh

7. Diverse Voreinstellungen

1204:   ld hl,0002h     ;Pause nach Bildschirmausgabe, bis Cursor erscheint

1425:   db 00h          ;Hintergrundfarbe bei Bildschirmausgabe

142A:   db 3Fh          ;Vordergrundfarbe

28B6:   db 4Fh          ;Bildschirmbreite

2E92:   db 0            ;Geraeteadresse fuer Laufwerk A:

2EB5:   db 1            ;Geraeteadresse fuer Laufwerk B:

8. schnelle Bildschirmausgabe

zur Bildschirmausgabe mit Kursiv, Fettschrift, Hochstellen, Tiefstellen,
Unterstreichen, Rastern, Invertieren, Durchstreichen die Anleitung in
der Datei X10CHAR.MAC befolgen.